|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă integrat GEZE BOXER, cu imobilizare mecanică, pentru uşi standard cu blat de min. 40 mm grosime; cf. EN 1154 A, mărime 2-4; glisieră cu imobilizare mecanică, unghi de imobilizare reglabil, cuprins între cca. ca. 80° - 120°; forţă de imobilizare reglabilă, forţă de închidere reglabilă, după montare, viteză de închidere, amortizor de deschidere şi limitator de cursă, Amortizorul este integrat complet în blatul uşii, glisieră vizibilă numai dacă uşa este deschisă. Max. 130 kg greutate blat uşă / 1100 mm lăţime uşă pentru uşi de stânga şi dreapta Culoare: argintiu |
| --- | --- |