|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE Slimdrive EMD - automat pentru uşi batante, pentru uşi standard cu 1 canat, montate de beneficiar, mecanism electromecanic silenţios pentru uşi batante interioare şi exterioare, la cota de 70 mm. Testat şi verificat cf. DIN 18650, cu set plăcuţe de montaj. Variantă: ( ) cu împingere, pentru montare inversă pe partea opusă balamalelor, cu glisieră ( ) cu împingere, pentru montare inversă pe partea opusă balamalelor, cu braţ ( ) cu tragere, pentru montare inversă lângă balamale, cu glisieră ( ) cu tragere, pentru montare pe blat uşă, lângă balamale, cu glisieră Mod de funcţionare: Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte funcţie "închidere magazin" numai cu tablou extern de programare cu display Regim Low Energy (motor economic) cf. DIN 18650, identificare obstacole şi inversare, funcţie de diagnoză şi memorie de erori, toate configuraţiile posibile de la tabloul de programare cu display Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 70 x 120 x 650 mm (ÎxAxL), Reţea alimentare: 230 V AC, 50/60 Hz, Lăţime uşă: max. 1400 mm, Greutate uşă: max. 180 kg, Unghi deschidere uşă: cca. 110°, viteză de deschidere şi închidere reglabilă, limitator electric de cursă reglabil, timp de imobilizare uşă deschisă 0-60 secunde deschidere şi închidere cu ghidaje culoare capac: ( ) LM eloxat EV 1 ( ) bronz închis ( ) alb, RAL ...... ( ) RAL ........ Posibilităţi de conectare: intrări separate pentru senzori interiori şi exteriori, buton oprire de urgenţă, tablou de programare cu diplay, cheie motor, alimentare dispozitive externe: 24 V DC, 1000 mA Elemente de comandă: exterior: 1 buc. ( ) Senzor radar de mişcare ( ) Buton mare ( ) Diverse: ........ interior: 1 buc. ( ) Senzor radar de mişcare ( ) Buton mare ( ) Diverse: ........ Cablaj electric executat de electricianul beneficiarului conform schemei electrice GEZE, punere în funcţiune de către specialist firmă sau partener service. |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Tampon-opritor uşă |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Limitator integrat de deschidere, montabil ulterior în glisieră. Domeniu de utilizare: uşi interioare. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE - şină cu senzori, testată cf. DIN 18650, montată pe blat uşă, pentru monitorizare rază de acţiune uşă pe direcţia de deschidere şi închidere. (necesar câte 2 bucăţi pentru fiecare canat) Lăţime canat uşă: ....... mm ( ) GC 334 pentru uşi interioare şi exterioare şi orice tip de pardosea (covoraşe cu benzi, şine metalice, pardoseli închise la culoare şi absorbante, gresie lucioasă şi umedă, grătare, etc.) |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Deschizător electric uşă, 24 V cu contactor de zăvor la uşi cu zăvorâre automată (1 buc.) |
|  | .......... buc. .................. € .................. € ( ) Tablou de programare cu display DPS, cu tastatură cu folie, display cu 2x7 segmente, afişaj numeric erori şi posibilitate de parametrizare, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte ( ) Tablou de programare cu taste TPS, cu tastatură cu folie, afişare puncte LED, afişare coduri de eroare, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte ( ) Tablou de programare mecanic MPS, cu selector, cu LED-uri de afişare erori, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator de avarie cu geam de sticlă ( ) AP ( ) UP |