|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE Slimdrive SD SERVO, servomecanism electrohidraulic compact din clasa 7 cm, pentru uşi batante: servomecanism reglabil fără trepte, punct de oprire motor reglabil la unghiuri de deschidere de 60° - 140°, timp inerţial motor 3-25 sec. senzor de mişcare integrabil în mecanismul de acţionare, toate tipurile de montaj cu glisieră, reglare fără trepte forţă de închidere EN, mărimea 2-6, indicator forţă de închidere, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile separat, închidere controlată uşă în caz de pană de curent, termocontrol, reţea alimentare: 230 V AC, 250/60 Hz, cu conectoare, lăţime canat: min. 660 mm, max. 1400 mm, greutate canat: max. 160 kg, dimensiuni (Î x A x L): 78 x 97 x 650 mm, greutate: 8 kg culoare capac: ( ) LM eloxat EV 1 ( ) bronz închis ( ) alb, RAL ...... ( ) RAL ........ tip montaj: ( ) pe blat uşă, lângă balamale (unghi de deschidere max. 160°) * ( ) montare inversă, lângă balamale (unghi de deschidere max. 180°) * ( ) pe blat uşă, pe partea opusă balamalelor (unghi de deschidere max. 140°) * ( ) montare inversă, pe partea opusă balamalelor (unghi de deschidere max. 110°) control instalaţie: tablou de programare pentru servomecanism "I/0" integrat în carcasă. elemente de comandă: ( ) contactor acţionare servomecanism, pentru sliduri normale ( ) deschizător electric uşă cu contactor de răspuns şi modul SERVO ( ) mâner HEWI cu electrocontact ( ) 2 buc. senzori infraroşu activi AIR 20, montare lângă balamale sau pe partea opusă ( ) 2 buc. senzori de comandă AIR 16, montare lângă balamale sau pe partea opusă cablaj electric executat de electricianul beneficiarului cf. schemei electrice GEZE, punere în funcţiune de către specialist firmă, resp. partener service * unghi max. de deschidere în funcţie de tip uşă |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Tampon-opritor uşă |