|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 5000 RFS 230 V AC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu glisieră, cu funcţie de mers în gol, activabil de la un dispozitiv de imobilizare electrohidraulică la prima deschidere a uşii la unghiul de cca. 90°, centrală detectoare de fum integrată, cu control continuu grad de colmatare, indicator de colmatare şi buton de control, forţă de închidere reglabilă din faţă, mărimea 2-5 cf. EN 1155, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, cu indicator optic de forţă, montare pe blat uşă lângă balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Întrerupătoare GEZE ( ) AP ( ) UP Observaţie: Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Detector de fum GEZE RS 5 24 V, conectabil la o centrală de detectoare de fum, (2 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) inox ( ) RAL ........ |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Control recepţie dispozitiv de imobilizare şi montare definitivă plăcuţă de omologare |