|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 5000 R 230 V AC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu glisieră, 30 mm înălţime montaj, cu dispozitiv electromecanic de imobilizare, reglabil în puncte exacte, la unghiuri cuprinse între 80° -130°, cf. EN 1155, poziţie de imobilizare traversabilă, centrală detectoare de fum integrată, cu control continuu grad de colmatare, indicator de colmatare şi buton de control, forţă de închidere EN mărime 2-6, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, cu amortizor de deschidere reglabil, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Observaţie: Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Detector de fum GEZE RS 5 24 V, conectabil la o centrală de detectoare de fum, (2 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) inox ( ) RAL ........ |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Control recepţie dispozitiv de imobilizare şi montare definitivă plăcuţă de omologare |