|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 5000 R-ISM 230 V AC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cf. EN 1158, mărimea 2 - 6 cu glisieră continuă, 30 mm înălţime montaj, cu regulator mecanic integrat secvenţe de închidere, cu dispozitiv electromecanic de imobilizare, reglabil fără trepte în puncte exacte între 80° - 130° cf. EN 1155, forţă de imobilizare variabilă, poziţie de imobilizare traversabilă, centrală detectoare de fum integrată, cu control continuu grad de colmatare, indicator de colmatare şi buton de control, forţă de închidere EN mărime 2-6, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, cu amortizor de deschidere reglabil din faţă, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Observaţie: Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Detector de fum GEZE RS 5 24 V, conectabil la o centrală de detectoare de fum, (2 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) inox ( ) RAL ........ |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Control recepţie dispozitiv de imobilizare şi montare definitivă plăcuţă de omologare |