|  | 1.Motor .......... buc. ...385............ € .................. € 2.Consola .......... buc. ...39.............. € .................. € Sistem electric de deschidere GEZE E 250 NT pentru 1 fereastră montata in luminator orizintal cu 1 motor cu tija actionare E 250 NT, 24 V DC, cu disjunctor de sarcină electromecanic, Tip de protecţie: IP 65 Piese metalice galvanizate şi zincate. Dimensiuni canat: 1000 mm lăţime 1200 mm înălţime Cursă motor: ( x ) E250 NT/750mm Consum: 1,1A Protectie la umiditatre: IP65/III Cablu: 4X0,75 mmp Lăţime canat cu profil lemn sau aluminiu, max.: 1200 mm Lăţime canat cu profil plastic, max.: 800 mm Înălţime canat max.: 1600 mm Înălţime canat min.: 540 mm Date pentru canaturile basculante sau rabatabile Deschidere: 750 mm (determinat de înălţime canat şi cursă motor) Greutate specifică max.: max. 30 kg/m² Spaţiu necesar la canat: 32 mm Spaţiu necesar la motor: 48 mm Culoare: ( x) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) pentru alte tipuri de canat (reversibile, pendulante) - la comandă specială |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis", LTA-LSA 24 |
|  | OBSERVAŢIE Instalarea cablurilor şi conectarea se va executa de către electricianul beneficiarului, cf. schemei de montaj GEZE. |