|  | .......... buc. .................. € .................. € Electromotor cu şurub conducător GEZE E 350 N Tandem pentru deschiderea directă a canaturilor basculante sau rabatabile montate vertical sau oblic şi pentru luminatoare şi ferestre de mansardă, alcătuit din 2 motoare E 250 N 24V DC, cu 2 mecanisme de blocare canat, cu disjunctor de sarcină electromecanic, incl. disjunctor tandem E 102, 24V DC, incl. modul de alimentare tandem E 48, Forţă de tracţiune şi împingere 750 N, Tip protecţie IP 65 Cursă: ( ) Cursă 100 mm ( ) Cursă 150 mm ( ) Cursă 200 mm ( ) Cursă 230 mm ( ) Cursă 300 mm ( ) Cursă 500 mm ( ) Cursă 700 mm*) sau ( ) Cursă 750 mm*) Cursă 1000 mm la comandă specială. Variantă constructivă: Carcasă motor LM EV1 eloxat, Piese metalice galvanizate şi zincate. Lăţime canat: ............ mm Lăţime canat: ............ mm ( ) canat basculant sau rabatabil, montat vertical sau oblic, cu deschidere spre exterior ( ) canat basculant sau rabatabil, montat vertical, cu deschidere spre interior *) la canaturile oblice cursa este limitată la 500 mm. La canaturile verticale sunt posibil şi alte curse, la comandă specială |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis" ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |