GEZE Slimdrive SLT

Automatizare pentru usi glisante telescopice cu patru foi de usa

|  | GEZE Slimdrive SLT, automat modular, compact pentru uşi glisante liniare, cu înălţime motor de numai 70 mm, prototip omologat TÜV cf. DIN 18650: - motor de curent continuu extrem de silenţios, modul de alimentare 230 V AC rezistent la scurtcircuite; - întrerupător general integrat; - modul de comandă modern, categoria 2 cf. DIN EN 954-4: autoadaptabil, cu identificare automată erori, adaptare automată a timpului de imobilizare a uşii în poziţia deschis în funcţie de frecventare ; - acces cu confort optimizat, timp reglabil de imobilizare în poziţia deschis, unghi de deschidere redus; - viteză de deschidere/închidere reglabilă; - inversor pe direcţia DESCHIS şi ÎNCHIS, cu acumulator pentru deschidere/închidere în caz de avarie şi pană de curent; - capac cu design Slimdrive, 70 mm înălţime - limitator de forţă static şi dinamic cf. noului standard DIN 18650 şi sub 150 N cf. BGR 232 (fosta normă germană ZH 1/494); - greutate maximă canat 120 kg/canat. Dimensiuni motor (ÎxA): 70 x 247 mm (înălţime x adâncime de montaj) Tip montaj: ( x ) montaj mural sau ( ) pe sisteme de profile sau ( ) autoportant Cote de montaj (cote montaj la roşu): Lăţime de gabarit LB: ......... mm, Înălţime de gabarit LH: ......... mm, Lăţime de trecere DB: ......... mm, (1 canat 700 - 2.000 mm) (2 canaturi 900 - 4.000 mm) Înălţime de trecere DH: ......... mm |
| --- | --- |
|  | Cablaj electric executat de electricianul beneficiarului cf. schemei electrice GEZE, De montaj, punere în funcţiune, instructaje utilizatori, predare documentaţie cf. DIN 18650 răspund specialiştii firmei producătoare, resp. partenerul service. ( ) cadru subţire cu sistem de profile ISO ( ) ISO 22 mm Suprafaţă piese aluminiu motor (şi canaturi mobile): ( ) RAL ........ |
|  | ( ) Tablou de programare cu display DPS, cu tastatură cu folie, display cu 2x7 segmente, afişaj numeric erori şi posibilitate de parametrizare, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte |
|  | Senzor radar de mişcare cu identificare direcţie ( ) |
|  | Mini-fotocelule de siguranţă, versiune cu fascicul dublu (2 emiţători, 2 receptori) (utilizare permisă numai dacă de ambele părţi este montat un senzor radar de mişcare, nu este recomandata pentru persoane cu handicapuri speciale) |
|  | Optional: ( ) Dispozitiv electromagnetic de blocare, integrat în bloc motor, cu deblocare manuală de avarie |
|  | Ghidaj montat pe pardosea, din aluminiu E6/EV1, eloxat, şină de montaj la cota zero pardosea, pentru curăţare Recomandat pentru uşi exterioare cu deschidere de > 2000 mm |
|  | Dotari optionale: Buton cu cheie, exterior, pregătit pentru un semicilindru profilat montat de beneficiar din instalaţia de închidere şi 1 buton cu revenire cu pictogramă "cheie" pentru deschidere din interior. Instalaţia blocată se deschide la primul contact din exterior şi interior şi se blochează din nou după închiderea canatului. |