|  | .......... buc. .................. € .................. € Sistem manual de pereţi glisanţi GEZE MSW, glisare completă datorită ghidajelor curbe, Elemente de feronerie şi funcţionale integrate în profil Dimensiuni perete glisant din sticlă: Lăţime totală: ca. ........ mm (max. 1500 mm/uşă, uşi auxiliare glisante max. 1100 mm/uşă) Înălţime: ca. ........ mm (max. 3.500 mm, uşi auxiliare glisante max. 3.000 mm) Caracteristici tehnice elemente uşă, resp. element fix: Lăţime: max. 1500 mm Înălţime: max. 3500 mm Greutate: max. 150 kg ... buc. uşă/uşi pendulantă/e fixe, cu amortizor inferior GEZE TS 550 ... buc. uşă/uşi batantă/e fixe, fără amortizor inferior ... buc. uşă/uşi standard cu amortizor inferior ... buc. uşă/uşi glisantă/e ... buc. elemente fixe Caracteristici tehnice uşi glisante auxiliare: Lăţime: max. 1100 mm Înălţime: max. 3000 mm Greutate: max. 90 kg .... buc. uşă/uşi pendulantă/e cu amortizor inferior GEZE TS 520 .... buc. uşă/uşi glisantă/e cu lagăr inferior .... buc. uşă/uşi glisantă/e standard cu amortizor GEZE TS 3000 V Linie de contur (şină de rulare): ( ) dreaptă ( ) curbă, rază ........ mm (elemente uşă drepte, aspect general de poligon) ( ) cu schimbare direcţie (articulaţie), unghi ........° (standard: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) Variantă constructivă: ( ) fără ghidaj pardosea ( ) cu ghidaj pardosea (recomandat la IGG) Profil acoperire: ( ) Standard, urmează conturul profilului portant şi de fixare, înălţime 107 mm ( ) dreptunghiular H = 110mm Culoare: ( ) EV 1 eloxat (standard) ( ) cu strat pulverizat, RAL ...... ( ) design inox eloxat Blocare uşă batantă: Lacăt pardosea pregătit pentru montaj transversal cilindru profilat (cursă 19 mm) Parcare: ( ) cu şină de rulare simplă (nemascată) ( ) cu şină de rulare dublă (mascată) ( ) unilateral (văzut de la interior) ( ) stânga ( ) dreapta ( ) bilateral Mod parcare: ( ) 90° faţă de axă instalaţie ( ) paralel cu axa instalaţiei ( ) parcare specială cf. schiţă Sticlă: ( ) 1 foaie de sticlă securizată ESG 10 mm, (sticlă float) ( ) 1 foaie de sticlă securizată ESG 10 mm, (sticlă albă) ( ) 1 foaie de sticlă securizată ESG 12 mm, (sticlă float) ( ) 1 foaie de sticlă securizată ESG 12 mm, (sticlă albă) ( ) Sticlă specială la comandă (VSG) ( ) IGG (ESG 6 mm - SZR 27 mm – ESG 6 mm), cu excepţia uşilor glisante auxiliare ( ) Mătuire margini prin emailare specială: sus/jos: 50 mm stânga/dreapta: 45 mm ( ) Variantă specială: sus/jos: 50 mm stânga/dreapta: .... mm (min. 30 mm) ( ) Ornamentare color cf. nuanţator GEZE: alb (similar RAL 9016) ( ) albastru ultramarin (similar RAL 5005) ( ) gri agat (similar RAL 7038) ( ) albastru azur (similar RAL 5023) ( ) gri albăstrui (similar RAL 7031) ( ) turcoaz (similar RAL 5018) ( ) gri antracit (similar RAL 7016) ( ) verde deschis (similar RAL 6027) ( ) negru grafit (similar RAL 9011) ( ) verde opal (similar RAL 6026) ( ) Alte culori, la cerere. Prelucrarea suprafeţei sticlei: ( ) Serigrafie, inscripţionare precisă: ..................................... Garnituri: ( ) perie de etanşare orizontală |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Montare nr. crt. .... pe structura existentă |