|  | .......... buc. .................. € .................. € Sistem electric de deschidere GEZE OL 350 EN pentru 1 fereastră basculantă, rabatabilă sau batantă, cu deschidere spre interior1), cu 1 mecanism de blocare canat, cu 1 motor cu şurub conducător E 350 N, 230 V AC, cu disjunctor de sarcină electromecanic, Tip de protecţie: IP 65 Piese metalice galvanizate şi zincate. Dimensiuni canat: ........ mm lăţime ........ mm înălţime Cursă motor: ( ) E350/100 Înălţimi canat: 540 – 950 mm Deschidere: cca. 380 – 390 mm ( ) E350/150 Înălţimi canat: 660 – 1.100 mm Deschidere: cca. 550 – 530 mm ( ) E350/200 Înălţimi canat: 850 – 1.300 mm Deschidere: cca. 670 – 610 mm ( ) E350/300 Înălţimi canat: 1150 – 1.600 mm Deschidere: cca. 880 – 770 mm Lăţime canat cu profil lemn sau aluminiu, max.: 1200 mm Lăţime canat cu profil plastic, max.: 800 mm Înălţime canat max.: 1600 mm Înălţime canat min.: 540 mm Date pentru canaturile basculante sau rabatabile Deschidere: ........ mm (determinat de înălţime canat şi cursă motor) Greutate specifică max.: max. 30 kg/m² Spaţiu necesar la canat: 32 mm Spaţiu necesar la motor: 48 mm Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) pentru alte tipuri de canat (reversibile, pendulante) - la comandă specială |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis", ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |
|  | OBSERVAŢIE Instalarea cablurilor şi conectarea se va executa de către electricianul beneficiarului, cf. schemei de montaj GEZE. |