|  | .......... buc. .................. € .................. € Sistem electric de deschidere GEZE OL 350 EN Tandem, pentru 1 fereastră basculantă, rabatabilă sau batantă, cu deschidere spre interior1), cu 2 motoare cu şurub conducător E 250, 24 V DC, cu 2 mecanisme de blocare canat, cu disjunctor de sarcină electromecanic, incl. disjunctor tandem E 102, 24V DC, incl. modul de alimentare tandem E 48, Tip de protecţie: IP 65 Piese metalice galvanizate şi zincate. Dimensiuni canat: ........ mm lăţime ........ mm înălţime Cursă motor: ( ) E250/100 Înălţime canat: 470 – 850 mm Deschidere: cca. 350 – 400 mm ( ) E250/150 Înălţime canat: 560 – 1.000 mm Deschidere: cca. 500 – 450 mm ( ) E250/200 Înălţime canat: 700 – 1.300 mm Deschidere: cca. 650 – 550 mm ( ) E250/300 Înălţime canat: 950 – 1.700 mm Deschidere: cca. 850 – 750 mm Lăţime canat cu profil lemn sau aluminiu, max.: 2.400 mm Lăţime canat cu profil plastic, max.: 1600 mm Înălţime canat max.: 1.700 mm Înălţime canat min.: 470 mm Date pentru canaturile basculante sau rabatabile Deschidere: ........ mm (determinat de înălţime canat şi cursă motor) Greutate specifică max.: max. 30 kg/m² Spaţiu necesar la canat: 32 mm Spaţiu necesar la motor: 48 mm Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) pentru alte tipuri de canat (reversibile, pendulante) - la comandă specială |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis", ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |
|  | OBSERVAŢIE Instalarea cablurilor şi conectarea se va executa de către un electrician, cf. schemei electrice GEZE. Pentru distribuţia sarcinilor sunt necesare 2 benzi în plus. |