|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE Slimdrive SCR, automat modular, compact pentru uşi circulare (360°), cu înălţime motor de numai 70 mm, prototip omologat TÜV cf. DIN 18650, pentru uşi integral din sticlă - două motoare de curent continuu extrem de silenţioase, modul de alimentare 230 V AC rezistent la scurtcircuite - întrerupător general integrat - modul de comandă modern, categoria 2 cf. DIN EN 954-4: autoadaptabil, cu identificare automată erori, adaptare automată a timpului de imobilizare a uşii în poziţia deschis în funcţie de frecventare acces cu confort optimizat, timp reglabil de imobilizare în poziţia deschis, unghi de deschidere redus, viteză de deschidere şi închidere reglabilă, - inversor pe direcţia DESCHIS şi ÎNCHIS, cu acumulator pentru deschidere/închidere în caz de avarie şi pană de curent - capac cu design Slimdrive, 70 mm înălţime - clapete de revizie la partea interioară - protecţie verticală cu fotocelulă cu senzor ultrasonic în zona de trecere, ramă de inox pentru pardosea (trebuie montată prima), - limitator de forţă static şi dinamic cf. noului standard DIN 18650 şi sub 150 N cf. BGR 232 (fosta normă germană ZH 1/494), - greutate maximă canat 120 kg/canat Cote de montaj (cote montaj la roşu): Diametru: ............ mm Înălţime de trecere DH: ............ mm Lăţime de trecere DB: ............ mm Înălţime coroană: 70 mm |
| --- | --- |
|  | Domeniu de utilizare: Deschidere: max. 2.500 mm Rază: 1000-2.000 mm greutate maximă canat 120 kg/canat |
|  | Cablaj electric executat de electricianul beneficiarului cf. schemei electrice GEZE, De montaj, punere în funcţiune, instructaje utilizatori, predare documentaţie cf. DIN 18650 răspund specialiştii firmei producătoare, resp. partenerul service. Întreţinere şi control UVV cel puţin 1 dată pe an cf. DIN 18650 Partea 2 şi norme GEZE Opţiuni: ( ) Acoperiş cu 2 colectoare de apă ( ) Iluminare Producător: ................, ... buc. ( ) Pardosea ( ) Racleţi 22 mm, antracit ( ) Covoraş cu ventuze de cauciuc, culoare ........ ( ) Covoraş fibre cocos, culoare ....... Canat mobil: canat mobil integral din sticlă VSG 10 mm, transparentă, cu profile subţiri din aluminiu Elemente laterale: ( ) pereţi cilindrici din sticlă VSG 10 mm, transparentă, cu profile subţiri din aluminiu ( ) pereţi cilindrici din paneluri termoizolante din aluminiu Culoare elemente din aluminiu: ( ) LM eloxat EV6/EV1 ( ) eloxal color.......... ( ) similar inox, eloxat (aspect polizat) ( ) cu strat pulverizat, RAL ...... ( ) acoperit cu inox polizat, granulaţie 240 ( ) acoperit cu oţel inox lustruit |
|  | .......... buc. .................. € .................. € ( ) Tablou de programare cu display DPS, cu tastatură cu folie, display cu 2x7 segmente, afişaj numeric erori şi posibilitate de parametrizare, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte sau ( ) Tablou de programare cu taste TPS, tastatură cu folie, afişare puncte LED, afişare coduri de eroare, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte sau ( ) Tablou de programare mecanic MPS, cu selector, cu LED-uri de afişare erori, Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte |
|  | .......... buc. .................. € .................. € interior exterior Senzor radar de mişcare cu identificare direcţie ( ) ( ) |
|  | .......... buc. .................. € .................. € interior exterior Buton mare ( ) ( ) |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: ( ) Dispozitiv electromagnetic de blocare, integrat în bloc motor, cu deblocare manuală de avarie sau ( ) dispozitiv electromecanic de blocare braţe integrat în sistem de profile ISO (blocare în 4 puncte), pentru uşi cu 2 canaturi cu ghidaj continuu pe pardosea |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Buton de avarie GEZE, cu geam de sticlă, pentru deconectare de la reţea ( ) AP, buton de avarie GEZE AP ( ) UP, buton de avarie GEZE UP |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Buton de avarie GEZE, iluminat cu LED, pentru deschidere şi blocare de avarie ( ) AP, buton de avarie GEZE NOT220 AP ( ) UP, buton de avarie GEZE NOT220 UP |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Buton cu cheie, exterior, pregătit pentru un semicilindru profilat montat de beneficiar din instalaţia de închidere şi 1 buton cu revenire cu pictogramă "cheie" pentru deschidere din interior. Instalaţia blocată se deschide la primul contact din exterior şi interior şi se blochează din nou după închiderea canatului. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Broască cu cod GEZE CTS BV Pentru acţionarea autorizată a uşii glisante din exterior, după introducerea unui cod numeric alcătuit din 5 x 1-6 cifre. Cu analizor extern separat (distanţă max. 150 m). Conectare tastatură metalică la analizor cu cablu bifilar. Incl. iluminare tastatură, contact fără potenţial 5A 250 V AC Tensiune de lucru 230 V AC, Tastatură (LxÎxA) 60x120x15 mm, tip protecţie IP 65, Analizor (LxÎxA) 188x110x40 mm, tip protecţie IP 43 |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Buton suplimentar pentru farmacii |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Eventualitate: Buton cu cheie pentru "blocare" tablou de programare împotriva schimbării neautorizate a regimului de lucru ( ) AP ( ) UP |