|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE TSA 325 A Instalaţie uşă carusel complet automatizată: acţionare electromecanică, controlată de un microprocesor, cu viteză reglabilă fără trepte şi două viteze programabile, verificată cf. DIN 18650 în regim normal: 3-4 rot/min şi 1 rot/min, dacă uşa este prevăzută cu butoane pentru persoane handicapate. activare motor de la senzori de mişcare Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz / 320 W / 10 A Mecanism complet de acţionare, cu modul de comandă interior modul de comandă categoria 2 resp. 3 cf. DIN EN 954-1 Dimensiuni montaj: Diametru interior: ......... mm (standard: 1.800 mm - 3600mm) Înălţime de trecere DH: ......... mm (max cca. 3000 mm), înălţimi mai mari la comandă specială Înălţime coroană: ......... mm (min. 200 mm) Înălţare de la sol (min.): 70 mm Următoarele dotări sunt necesare cf. DIN 18650 pentru siguranţa instalaţiei: - şină de protecţie, montată orizontal pe canat (protecţie călcâie) - şină de protecţie, montată vertical pe canat (protecţie mâini) - dispozitiv de siguranţă stâlp - dispozitiv primar de siguranţă stâlp (fără atingere) - dispozitiv mobil de siguranţă pe canat (fără atingere, la diametre > 3000 mm) Domeniu de utilizare: ( ) 3 canaturi ( ) 4 canaturi Articulaţie uşă: ( ) canaturi uşă rigide, din rame fără şuruburi cu profile de aluminiu extrudate, pentru fixare geam ESG 10 mm, transparent Opţional: ( ) 1 canat uşă rabatabil pentru aerisire (fără funcţie pentru cale de evacuare) la uşile carusel cu 3 canaturi (diametru max. 3000 mm) ( ) 2 canaturi uşă rabatabile pentru aerisire (fără funcţie pentru cale de evacuare) la uşile carusel cu 3 canaturi (diametru max. 3000 mm) ( ) 2 canaturi uşă rabatabile pentru aerisire (fără funcţie pentru cale de evacuare) la uşile carusel cu 4 canaturi (diametru max. 3000 mm) Pereţi cilindrici cu rame de structură fără şuruburi din profile de aluminiu extrudate, pentru fixare: ( ) geam curbat VSG 10 mm, transparent ( ) paneluri termoizolante curbate, grosime 22 mm ( ) paneluri termoizolante drepte, din aluminiu, grosime cca. 34 mm Coroana: ( ) coroană supraînălţată cu mască completă din tablă aluminiu Acoperiş exterior: ( ) impermeabil, cu 2 burlane (acoperiş plan, fără pantă) ( ) acoperiş antipraf din PFL ( ) acoperiş de tablă cu efect optic Acoperiş interior: ( ) acoperiş antipraf din PFL ( ) acoperiş de tablă cu efect optic Plafon fals: ( ) alcătuit din segmente circulare din aluminiu, ton pe ton, incl. gură de revizie ( ) alcătuit din segmente circulare din tablă inox, granulaţie 240, incl. gură de revizie ( ) incl. degajare pentru ventilator Suprafaţă elemente din aluminiu: ( ) LM eloxat EV6/EV1 ( ) eloxal color........ ( ) similar inox, eloxat (aspect polizat) ( ) cu strat pulverizat, culori RAL/DB/NCS...... ( ) acoperit cu inox polizat, granulaţie 240 ( ) acoperit cu oţel inox lustruit, #7 Vitrificare: Pereţi cilindrici din geam curbat VSG 10 mm, transparent, canaturi uşă din foaie de geam drept 10 mm ESG, transparent, Uşi glisante pentru noapte din geam curbat VSG 10 mm, transparent Mod de deservire: Tablou de comandă pe masca interioară a coroanei sau la exterior În caz de pană de curent uşa poate fi acţionată manual. Opţional: ( ) tablou de comandă extern (de ex. la portar) ( ) motor montat sub pardosea, dimensiune degajare în pardosea: 720 x 1430 x 280 mm, pregătit de beneficiar pentru canalizare Cablaj electric executat de electricianul beneficiarului cf. schemei electrice GEZE, Montaj şi punere în funcţiune de către specialist firmă, resp. partener service. |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Opţiuni blocare: ( ) manual, cu broască cu zăvor montată în coroană, pregătită de beneficiar pentru PHZ ( ) dispozitiv electromecanic de blocare (bistabil), coroană min. 200 mm. În caz de pană de curent, uşa rămâne în starea iniţială. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Inel de ghidare ( ) montaj direct construcţie cilindrică autoportantă pe pardoseala finisată ( ) inel de ghidare 360° din oţel inox (V2A), din profil dreptunghiular 30x30x2 mm. Inelul de ghidare montat în pardosea serveşte şi ca dispozitiv de fixare feronerie. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Pardosea ( ) pardosea beneficiar ( ) covoraş de fibră de nucă de cocos, 18 mm, culori naturale, numai transport (pentru acoperire pardosea se va apela la o firmă specializată) ( ) covoraş cu ventuze de cauciuc, negru, 4 mm, numai transport (pentru acoperire pardosea se va apela la o firmă specializată) ( ) racleţi 22 mm, antracit; distanţă fire 3mm |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Mânere ( ) bare de inox verticale, şlefuite, Ø 30 mm, cu montare directă pe geam ( ) bare de inox orizontale, şlefuite, Ø 30 mm, cu montare directă pe geam ( ) mânere beneficiar |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Uşi glisante pentru acces în timpul nopţii, cu acţionare manuală, ( ) geam VSG 10 mm, transparent, cu profile subţiri din aluminiu, broască cu zăvor-gheară, cilindru profilat ( ) panel din aluminiu cu broască cu zăvor-gheară, cilindru profilat ( ) deschidere spre exterior ( ) deschidere spre interior (la cerere) Opţional: ( ) uşi glisante automate pentru acces în timpul nopţii, cu control punct mort şi acumulatoare pentru deschidere în caz de avarie / pană de curent |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Iluminare ... buc. spoturi halogen (cromate), 20 W, integrate în plafon fals ... buc. degajare pentru lămpile beneficiarului (D = ..........) |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Închideri Uşă carusel montată în mijlocul faţadei. Pentru aceasta se vor folosi elementele de închidere standard Opţional: ( ) uşă carusel montată asimetric. Beneficiarul va executa închiderea la faţadă |