|  | ......................... pcs. .............................. € .............................. € Usa batanta cu operator automat GEZE Powerturn Pentru usi de exterior sau interior, cu una sau sau doua foi, avand functionare electromecanica silentioasa.Inaltimea operatorului de 70 mm, cu forta reglabila EN 4-7, certificate in conformitate cu DIN 18650 / EN 16005. Declaratie de produs conforma cu LEED si DGNB Cu set de montaj inclus. Control digital inteligent (categoria 2 conform DIN EN 954-1 si nivelul ‘’d’’ conform DIN EN ISO 13849-1) Versiuni: ( ) impingere, instalare pe toc, partea opusa balamalelor cu rola de ghidare (EN 4-6) ( ) impingere, instalare pe toc, partea opusa balamalelor cu brat (EN 4-6) ( ) impingere, instalare pe foaie, partea opusa balamalelor cu brat (EN 6-7) ( ) tragere, instalare pe toc, partea cu balamalele, cu rola de ghidare (EN 4-6) ( ) tragere, instalare pe foaie, partea opusa balamalelor, cu rola de ghidare (EN 4-6) Functii: Moduri de operare: permanent deschis, automat, inchidere magazin, noapte, oprit, programabile cu ahutorul butonului integrat. Mod economie energie, conform DIN 18650 / EN 16005 Deschidere usoara din pozitia de inchidere (de la 0°) datorita instrumentului de rezerva a puterii si a evaluarii inteligente a senzorilor. Operare in regim de inchizator de usa (inchidere controlata) Detectare a obstructiilor si retragere imediata Functii de diagnosticare si memorare a erorilor Toate modificarile pot fi effectuate prin intermediul unui programator programabil/conexiune bluetooth Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 70 x 130 x 720 mm (H x D x L), Sursa alimentare: 230 V AC, 50/60 Hz, Latimi usi: min./max. 800/1600 mm, Dimens. balamale: 1600 - 3200 mm, Greutate usa: max. 600 kg Aprobare pentru sui rezistente la foc (masa < 300kg) Unghiul de deschidere al usilor: aprox. 110°, Timp deshidere / inchidere reglabil, Forta la inchidere reglabila electric Timp de oprire pe deschis a usii reglabil 0 – 60 sec. Parametrii inchidere – deschidere configurabili. Posibilitati de interconectare: Senzori intrare/iesire separati Buton opriere de urgenta, selector programabil, blocare motor, deschidere usa configurabil, furnizor de alimentare pentru dispositive externe: 24 V DC, 1200 mA permanent, 1800 mA permanent, 1800 mA temporar Cablajul trebuie cu atentie efectuat de un electrician autorizat, in conformitate cu planul de cablaj GEZE. In conformitate cu DIN 18650 / EN 16005: - Analiza de siguranta trebuie efectuata si executata pe baza proiectarii si a planului - Mentenanta si prevenirea accidentelor trebuie asigurata min. 1 an. - Punctele de inchidere trebuie sa fie sigure, cu protectie la accidente Culori posibile ale aliajului capacului decorativ: ( ) anodizat EV 1 ( ) RAL ..... |
| --- | --- |